# Módulo 1 –Topología Básica, OSPF e iBGP

Objetivos: Crear una interconexión básica de laboratorio con una sola área OSPF y un solo AS BGP. Asegurarse de que todos los routers, interfaces, cables y conexiones funcionan correctamente.

Pre-requisitos: Conocimiento del CLI de Cisco y experiencia práctica previa.

# A continuación la topología común a utilizar en la primera serie de ejercicios.

# Figure 1 – ISP Lab Basic Configuration

NOTAS:

La finalidad de este módulo es construir el laboratorio para el taller e iniciar a todos en los principios de construcción y configuración de una red.  Un asunto importante a recordar, y uno que será enfatizado una y otra vez en el taller, es que existe una secuencia particular para construir una red operativa:

- Luego de que se ha establecido el diseño físico, se deben hacer las conexiones del hardware, y luego verificarlas.

- A continuación, los routers deben tener la configuración básica instalada, y se debe también incluir seguridad básica pero suficiente.

- Luego, la conectividad IP básica se debe probar.  Esto significa asignar direcciones IP a todas las interfaces que se han de utilizar, y probar los enlaces con los equipos vecinos.

- No tiene sentido empezar a configurar los protocolos de routing en un router antes de que éste pueda alcanzar a sus vecinos.  Y empiece con el IGP (en este taller se ha elegido OSPF).  No tiene sentido empezar a configurar BGP mientras el IGP (en este caso OSPF) no esté funcionando apropiadamente.  BGP necesita a OSPF para encontrar a sus vecinos y próximos saltos, y un OSPF mal configurado conllevará perder mucho tiempo tratando de resolver los problemas de routing.

- Una vez que el IGP esté funcionando correctamente, la configuración BGP puede comenzar, primero con BGP interno, y luego BGP externo.

- Recuerde LMM (Leer el Maldito Manual).  Es crítico que los ingenieros de red de un ISP utilicen al máximo todas las fuentes de información.  La fuente número 1 es la documentación.  LMM recuerda a los ingenieros que la respuesta está en la documentación y que hay que leerla.  Utilizaremos LMM a lo largo de estos ejercicios para indicar áreas en las que el estudiante debería hacer uso de la documentación para profundizar más en el tema.  Habrá muchos comandos nuevos.  Refiérase al CD de documentaciónd e Cisco para los detalles de cada uno de estos comandos.

- Finalmente, documentación.  Generalmente se olvida la documentación.  Es un proceso permanente en este taller.  Si el instructor le pide que documente algo, ya sea en la pizarra, o en la contraportada de este documento, hacerlo es de su propio interés.  Nunca existe demasiada documentación, y ésta, al momento del diseño y construcción de la red puede generalmente evitar muchas frustraciones en una fecha u evento futuros.

Para explicar la figura 1 en más detalle:

- e0 y e1 se refieren a la 1ra y 2da interfaces ethernet del router.  Dependiendo del modelo, estos pueden realmente aparecer como ethernet0 o ethernet 0/1.

- s0 y s1 se refieren a la 1ra y 2da interfaces serie asíncronas en el router.  De nuevo, el nombre exacto de la interfaz en la configuración dependerá del modelo del router.

- Cada router tiene un puerto de consola tipo RJ-45, así como un puerto auxiliar.  El cable de consola conectado al PC debe conectarse al puerto de consola del router..

- El Router15 es el router utilizado por los instructores durante varios ejercicios a lo largo del taller.  Los instructores le indicarán si alguna configuración es requerida.

## Ejercicio

- Hostname del router.  Cada router se nombrará de acuerdo a la localización en la tabla, Router1, Router2, Router3, etc.  La documentación y los ejercicios también se referirán al Router1 como R1.  En la línea de comandos del router, entre en modo “enable”, luego escriba “config terminal”, o simplemente “config”:

Router> enable

Router# config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# hostname Router1

Router1(config)#

- Desactive la resolución de nombres de dominio.  Los routers Cisco siempre intentarán buscar en el DNS cada nombre escrito en la línea de comandos.  Usted puede ver esto cuando ejecuta un 'trace' en un router sin servidor DNS o con un servidor DNS sin direcciones in-addr.arpa en sus tablas.  Desactivaremos esta búsqueda para acelerar los traceroutes.

# Router1 (config)# no ip domain-lookup

- Nombres de usuario y claves.  Todos los nombres de usuario y claves deben ser cisco.  Por favor, no cambie el nombre de usuario o clave a nada diferente, o deje la clave sin configurar (el acceso a los puertos vty no es posible si no hay clave).  Es esencial para la sencilla operación del laboratorio que todos los participantes tengan acceso a todos los routers.

Router1 (config(# username cisco password cisco

Router1 (config)# enable secret cisco

Router1 (config)# service password-encryption

El comando 'service password encryption' le indica al router que cifre todas las claves alojadas en su configuración (aparte del enable secret, que ya está cifrado).

- Activar acceso login para otros equipos.  De modo que otros equipos puedan hacer telnet a su router, necesita configurar una clave para todas las líneas de terminal virtuales.

# Router1 (config)# aaa new-model

Router1 (config)# aaa authentication login default local

Router1 (config)# aaa authentication enable default enable

Este grupo  de comandos indica al router que busque localmente un login de usuario estándar (el usuario y clave configurado antes), y una clave de “enable”.  Por defecto, activaremos login en todas las vtys para que los demás equipos tengan acceso.

- (Para IOS < 12.0).  CIDRar el router.  Asegurarse de que el router está configurado para CIDR.   Revise la configuración actual para verificar que aparecen los siguientes comandos.  Si no aparecen (IOS anterior a 12.0), tendrá que escribir lo siguiente:

# Router1 (config)# ip subnet-zero

Router1 (config)# ip classless

Router1 (config)#

# P: ¿Por qué es necesario 'ip subnet-zero'?

R: La RFC791 históricamente prohibía el uso de las subredes con números todo-cero y todo-uno como parte de la definición de clases A, B y C.  El RFC1812, que define los requerimientos de un router, deroga estas restricciones.  'ip subnet-zero' permite el uso de la subred con número todo-cero en IOS (la subred todo-uno siempre ha sido permitida en los routers Cisco).

Nota: 'ip classless' es la configuración por defecto en IOS 11.3.  Permite que un datagrama destinado a subredes desconocidas (pero pertenecientes a una red mayor conocida) sean reenviados usando un prefijo menos específico, tal como una ruta por defecto.

Nota: 'ip subnet-zero' es la configuración por defecto a partir de IOS 12.0

- Guardar la configuración.  Con la configuración básica puesta, guarde la configuración.  Para esto, salga del modo  “enable” escribiendo ‘end’ o CTRL-Z , y en la línea de comandos escriba “write memory”

# Router1(config)#^Z

Router1# write memory

Building configuration...

[OK]

Router1#

Se recomienda guardar la configuración en NVRAM con frecuencia, especialmente en un entorno de laboratorio donde los cables de corriente pueden moverse.  Si la configuración no se guarda en NVRAM, los cambios se perderán la próxima vez que el router se reinicie.

Guardar la configuración.  Para guardar la configuración, escriba 'write memory'.  Salga del router escribiendo 'exit', y luego entre de nuevo.  Note cómo la secuencia de login ha cambiado, pidiéndole un 'username' y 'password'.  Note que en cada punto de revisión del taller, usted debería guardar la configuración en memoria.  Recuerde que apagar el router conllevará que éste vuelva a la configuración guardada previamente en la NVRAM.

- IP Addresses. Each router is assigned a block of IP addresses.

R1	200.200.4.0/22

R2	200.200.8.0/22

## R3	200.200.16.0/22

R4 	210.210.4.0/22

R5 	210.210.8.0/22

R6	210.210.16.0/22

R7 	210.210.32.0/22

R8	220.220.4.0/22

R9 	220.220.8.0/22

R10	220.220.16.0/22

R11	222.222.4.0/22

R12	222.222.8.0/22

R13	222.222.16.0/22

R14	222.222.32.0/22

Haga una nota aparte para el bloque asignado a su router.  Necesitará referirse a éste varias veces en el transcurso del taller.

- Conexiones serie. Haga las conexiones serie como en la figura 1.  Las direcciones IP para los enlaces punto-a-punto deberán ser negociadas entre cada equipo de router.  Por ejemplo, el equipo del Router 1 y el equipo del Router 3 tendrán que negociar entre sí cuál parte del bloque de direcciones de cada router será utilizado para las conexiones serie entre ellos.  (Vea: Error! Reference source not found.  en los apéndices para algunas sugerencias).

El lado DCE de cada conexión serie se configura con el comando 'clock rate'. (Revise  el cable para ver cuál extremo es DCE y cuál es DTE).  En algunos routers, el comando 'show controller' también mostrará el status DCE/DTE). Por ejemplo, en un Cisco 3620, show controllers serial 0/0 producirá una salida que dirá si el cable conectado en serial 0/0 es un DTE o un DCE.

Una vez determinados los cables DTE y DCE y aplicado el comando clock rate, configure la dirección IP y otros comandos BCP recomendados para cada interfaz del ISP.

Router2(config)# interface serial 0

Router2(config-if)# ip address 200.200.9.1 255.255.255.252

Router2(config-if)# description 2 Mbps Link to Router4 via DTE/DCE Serial

Router2(config-if)# bandwidth 2000

Router2(config-if)# clockrate 2000000

Router2(config-if)# no ip redirects

Router2(config-if)# no ip directed-broadcast

Router2(config-if)# no ip proxy-arp

Router2(config-if)# no shutdown

# Cuando se asignen las direcciones IP, anótelas e informe al instructor.  Se dibujará un mapa de red grande en la pizarra.  Todos los enlaces punto-a-punto DEBEN ser anotados allí para que los equipos puedan documentar y entender los enlaces de routing en éste y otros módulos.

# P: ¿Qué máscara de subred ha de utilizarse en los enlaces punto-a-punto?

# R: En las interfaces serie, la máscara debe ser /30 ( ó 255.255.255.252 en notación decimal puntuada).  No tiene sentido utilizar una máscara diferente cuando sólo habrá dos nodos en tal enlace.  Una máscara de 255.255.255.252 significa que habrá 4 direcciones disponibles, de las cuales dos pueden utilizarse (las otras dos representan la dirección de la red y la dirección broadcast).

- Conexiones Ethernet: Utilice los Catalyst 2924XL para interconectar los routers utilizando Ethernet.  Se utilizarán cables RJ-45 normales para conectar los routers y los switches.  De ser necesarios varios dominios de colisión, configure los switches con varias VLANs.  Las subredes IP deben ser negociadas entre los equipos.  No cometa el error de asignar una subred /24 a las interfaces.  Sólo existen dos nodos en el enlace que conecta los dos routers, por lo tanto una /30 es más que suficiente.

Nota: Es muy posible que los switches ya traigan configuradas 3 VLANs.  Los instructores le dirán. Cada VLAN ocupa un grupo de 8 puertos en el switch.

- Prueba de Ping #1. Haga ping a todas las subredes físicamente conectadas a los routers vecinos.  Si no se puede alcanzar las subredes conectadas, consulte con sus equipos vecinos para determinar qué está mal.  No ignore el problema porque permanecerá con usted. Utilice los siguientes comandos para resolver problemas:

show arp					: Muestra la cache de ARP

show interface <interface> <number>	: Estado de la interface y su configuración

show ip interface 				: Breve resumen del estado de la interfaz y su configuración.

- Cree las interfaces Loopback. Las interfaces loopback se utilizarán en este taller para muchas cosas.  Esto incluye la generación de rutas (para ser publicadas) y la configuración de algunos peerings BGP.  Cada equipo de router particionará su bloque de direcciones y utilizará parte de éste para las interfaces Loopback.  He aquí algunas sugerencias para los bloques de direcciones que se pueden asignar en cada router (los ejercicios asumen estas asignaciones en todos los ejemplos):

R1	200.200.7.224/27

R2	200.200.11.224/27

R3	200.200.19.224/27

R4	210.210.7.224/27

R5	210.210.11.224/27

R6	210.210.19.224/27

R7	210.210.35.224/27

R8	220.220.7.224/27

R9	220.220.11.224/27

R10	220.220.19.224/27

R11	222.222.7.224/27

R12	222.222.11.224/27

R13	222.222.19.224/27

R14	222.222.35.224/27

Por ejemplo, el equipo del Router 1 podría tomar el último bloque /27 (200.200.7.224/27) de su bloque /22 y seleccionar la primera dirección IP en ese /27 para la interfaz Loopback 0:

# Router1(config)#interface loopback 0

Router1(config-if)#ip address 200.200.7.224 255.255.255.255

Figura 2 – Esquema de direccionamiento Loopback: Escoger el último /27 en el bloque /22 asignado

Se ha elegido una /27 como ejemplo solamente.  Obviamente el tamaño de su bloque debería asignarse teniendo en cuenta la extensión de su infraestructura.  Por ejemplo, si hay sólo 12 routers u otros equipos necesitando direcciones Loopback en la red, sólo una /28 debería reservarse para el espacio de Loopbacks (una /28 permite como máximo 16 interfaces Loopback). El ejemplo de la Figura 3 puede muestra cómo el bloque loopback encaja dentro del esquema de direccionamiento del ISP.

Figura 3 – Extraer del plan de direccionamiento del ISP

- OSPF dentro del mismo AS. Cada equipo debe activar OSPF en su router.  El identificador de proceso OSPF debe ser 100 (vea ejemplo).  Deberá existir un comando 'network' para cada interfaz sobre la cual se establecerán adyacencias OSPF (las conexiones entre nodos OSPF donde se intercambia información de routing).

# Router1(config)#router ospf 100

Router1(config-router)#network 200.200.4.0 0.0.0.3 area 0

Todas las subredes para segmentos punto-a-punto y ethernet deben configurarse para OSPF.  De lo contrario no OSPF no funcionará.

# Q: Por qué ha de tener cada subred de segmentos conectados configurada dentro de OSPF?

Además, se pretende que las subredes de interfaces conectadas al router, pero que no se están usando para establecer adyacencias, aparezcan en OSPF.  Esto es para que los otros routers puedan ver las interfaces loopback y cualesquiera otras interfaces en su router que no requieran ejecutar OSPF:

# Router2(config)#router ospf 100

Router2(config-router)#network 200.200.11.224 0.0.0.0 area 0

Router2(config-router)#passive-interface Loopback 0

Note el comando ‘passive-interface’.  Esto desactiva las actualizaciones de routing en la interfaz especificada y se requiere para cada interfaz que no se utilice para formar adyacencias.  Para el loopback, esto ahorra CPU, pero es más importante que ‘passive-interface’ se aplique a las interfaces de cara al exterior, como por ejemplo clientes, redes externas, etc.  Si no, ocurrirá que las redes externas podrán establecer adyacencias con nuestra red interna, con las posibles consecuencias que esto pueda traer.

- Adyacencias OSPF. Active los reportes (logging) de los cambios en las adyacencias OSPF.  Esto así de modo que se genere una notificación cada vez que el estado de OSPF de un vecino cambie, lo cual es útil para fines de resolución de problemas:

# Router2(config)#router ospf 100

Router2(config-router)#ospf log-adjacency-changes

Nota: a partir de IOS 12.0, el comando ha cambiado para quitar la palabra “ospf”.  Y a partir de 12.1, la palabra “ospf” no es permitida cuando se activa “log-adjacency-changes”

- (Opcional).  Active resolución de nombres y direcciones en los routers.  Si los instructores del workshop han instalado un servidor de nombres, los equipos deberían activar búsquedas DNS en los routers.  OSPF está anunciando todos los prefijos, incluyendo la red que conecta al router 15, por lo qeu todos los routers deberían ser capaces de ver el Router15.

# Router2(config)#ip domain-lookup

# Router2(config)#ip name-server 192.168.1.4

# Router2(config)#ip domain-name workshop.net

Estos comandos deshacen lo que se configuró en el paso 2 al principio del módulo.  Asegúrese de que puede hacer ping al servidor de nombres antes de hacer esto. Si no puede hacer ping al servidor, investigue por qué.

- (Opcional).  Active resolución de nombres en OSPF en los routers. A continuación del paso anterior, active ahora la resolución de nombres en OSPF en el router.

# Router2(config)#ip ospf name-lookup

Este comando activa la muestra de los router-ids en forma de nombres de dominio.  Así, en vez de mostrar la salida siguiente con la resolución desactivada:

router2>sh ip ospf neigh

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

200.200.7.224     1   FULL/BDR        00:00:36    200.200.4.1     Ethernet0/0

210.210.7.224     1   FULL/  -        00:00:32    200.200.9.2     Serial0/0

222.222.35.224    1   FULL/DR         00:00:38    200.200.10.2    Ethernet0/1

el router mostrará lo siguiente:

router2#sh ip ospf neigh

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

router1.worksho   1   FULL/BDR        00:00:33    200.200.4.1     Ethernet0/0

router4.worksho   1   FULL/  -        00:00:39    200.200.9.2     Serial0/0

router14.worksh   1   FULL/DR         00:00:35    200.200.10.2    Ethernet0/1

lo cual es mucho más informativo.

- Prueba de Ping #2. Haga ping a todas las interfaces de la clase.  Esto asegurará que el IGP es funcional de extremo a extremo.  De haber problemas, utilice los siguientes comandos para ayudar a determinar la causa:

show ip route			: ver si hay una ruta para el destino indicado

show ip ospf			: ver información general de OSPF

show ip ospf interface	: verificar si OSPF está habilitado en todas las interfaces

show ip ospf neighbor	: ver la lista de vecinos OSPF que el router puede ver.

# Punto de revisión #1: Llame al asistente de laboratorio para verificar la conectividad.  Guarde la configuración tal como está en el router.  Utilice una hoja de trabajo separada, o el espacio al final de este módulo.  Necesitará esta configuración básica varias veces a lo largo del taller.

- Configuración de vecinos iBGP. Todos los routers estarán dentro del mismo sistema autónomo (AS) 100 para este primer ejercicio.  Utilice el comando 'show ip bgp summary' para revisar los peers.  Las sesiones de BGP se establecerán utilizando las direcciones IP de las interfaces Loopback.

# Router2(config)#router bgp 100

Router2 (config-router)#neighbor 200.200.7.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 200.200.7.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 200.200.7.224 description iBGP with Router1

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 200.200.19.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 200.200.19.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 200.200.19.224 description iBGP with Router3

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.7.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.7.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.7.224 description iBGP with Router4

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.11.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.11.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.11.224 description iBGP with Router5

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.19.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.19.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.19.224 description iBGP with Router6

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.35.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.35.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 210.210.35.224 description iBGP with Router7

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.7.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.7.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.7.224 description iBGP with Router8

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.11.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.11.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.11.224 description iBGP with Router9

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.19.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.19.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 220.220.19.224 description iBGP with Router10

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.7.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.7.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.7.224 description iBGP with Router11

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.11.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.11.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.11.224 description iBGP with Router12

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.19.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.19.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.19.224 description iBGP with Router13

Router2 (config-router)#

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.35.224 remote-as 100

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.35.224 update-source loopback 0

Router2 (config-router)#neighbor 222.222.35.224 description iBGP with Router14

# Q. ¿Por qué es necesario 'update-source loopback 0' en iBGP?

Utilice 'show ip bgp summary' para revisar el estado de las sesiones iBGP con los vecinos.  Si la sesión iBGP no está activada o si no se están enviando actualizaciones, trabaje con el equipo de esa conexión vecina para resolver el problema.

- Adyacencias BGP.  Active las notificaciones de cambios de sesión BGP.  Esto así de modo que cada vez que el estado de un vecino cambie, se genere una notificación, lo cual es útil para resolver problemas.

# Router2(config)#router bgp 100

Router2(config-router)# bgp log-neighbor-changes

Nota: este comando sólo está disponible en 11.1CC y a partir de IOS 12.0.  A partir de 12.1, la palabra bgp se ha quitado de log-neighbor-changes.

- Revisión de validez.  Recuerde utilizar los siguientes comandos para asegurarse de que está recibiendo la información que debe:

show ip ospf			: ver información OSPF en general

show ip ospf interface	: ver una lista de interfaces con OSPF

show ip ospf neighbor	: ver la lista de vecinos OSPF visibles al router.

show ip ospf database	: ver la base de datos de topología que el router ha aprendido

show ip bgp summary		: ver una lista de vecinos BGP visibles al router

show ip bgp			: ver una lista de caminos BGP visibles al router

show ip route			: ver todas las rutas que el router ha instalado

P. Se pueden ver rutas al ejecutar 'show ip bgp'?  Si no, por qué?  Existen rutas marcadas como "B" cuando se hace un 'show ip route'?

- Agregue redes via BGP. Cada equipo debe publicar el bloque CIDR asignado a él via BGP.  Por ejemplo, el equipo del Router 1 agregaría:

# Router1 (config)#router bgp 100

Router1 (config-router)#network 200.200.4.0 mask 255.255.252.0

# Utilice 'show ip bgp' en el router de un vecino para ver si su red se está publicando via BGP.

# P. ¿Aparece la red via BGP?  Si no, por qué?

Agregue una ruta estática para el bloque CIDR.  Por ejemplo, para Router 1:

# Router1 (config)#ip route 200.200.4.0 255.255.252.0 Null0

# P.  ¿Aparece la red en un router vecino anunciada por BGP?  Utilice el comando show ip bgp neighbor <direccion ip vecino> advertised-routes para ver lo que se está anunciando al  otro router.  Vaya físicamente a un router vecino y revise la tabla BGP.  Explique lo que ve.

# P. ¿Aparece la red en la tabla de rutas?  Utilice el comando show ip route para revisar la tabla de rutas local.  Si no, ¿por qué?

- Agregue los siguientes comandos en BGP:

# Router1 (config)#router bgp 100

Router1 (config-router)# no synchronization

Router1 (config-router)# no auto-summary

# P.  ¿Aparece la red en un router vecino anunciada por BGP?  Utilice el comando  show ip route para revisar la tabla de rutas local.  ¿Qué hace el comando no synchronization en BGP?  ¿Cómo afecta la tabla de rutas del router?

# Punto de revisión #2 : Llame al asistente del laboratorio para verificar la conectividad.

- Hacer traceroute a todos los routers. Una vez que haya hecho ping a todos los routers, intente trazar rutas hacia todos los routers utilizando el comando 'trace x.x.x.x'.  Por ejemplo, el equipo 1 escribiría:

# Router1# trace 222.222.11.224

para trazar una ruta a R12.  Si la traza caduca en cada salto debido a destinaciones no alcanzables, es posible interrumpir el traceroute usando la secuencia de break de Cisco: CTRL-^

- P. ¿Por que algunas trazas muestran múltiples direcciones IP por salto?

R. Si existe más de un camino con el mismo costo, OSPF tratará de balancear la carga del tráfico dividiéndola entre estos distinos caminos.

Router1>trace router12

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to router12.workshop.net (222.222.11.224)

1 eth0-0.router2.workshop.net (200.200.4.2) 4 msec

eth0-1.router13.workshop.net (200.200.6.2) 0 msec

eth0-0.router2.workshop.net (200.200.4.2) 0 msec

2 eth0-0.router14.workshop.net (222.222.16.2) 4 msec

eth0-1.router14.workshop.net (200.200.10.2) 4 msec

eth0-0.router14.workshop.net (222.222.16.2) 0 msec

3 ser0-0.router12.workshop.net (222.222.32.2) 4 msec *  4 msec

Router1>

- Otras funcionalidades de OSPF y BGP.  Revise la documentación o utilice la ayuda en la línea de comandos escribiendo '?' para ver otros comandos 'show' y otras funcioalidades de OSPF y BGP.

- Configuración avanzada.   Aquellos equipos que hayan completado este módulo deberían referirse al módulo 11 del taller BGP avanzado.  Los pasos de cofiguración se han extendido para incluir todos los requerimientos básicos de un router utilizado en un backbone de un ISP.  Mientras espera que el módulo termine, ahora sería una buena ocasión para revisar el módulo avanzado e incorporar las configuaraciones extra aquí.

INSTRUCTOR NOTES:

- Connect the instructor laptop to the console of one of the routers, or to the Cat1900 switch, and demonstrate the routing table and the various “show” commands to the class. Full iBGP peering should be up, so a few “show ip bgp neighbor x.x.x.x route” commands should list which routes are being advertised by which router. It is generally useful to do a traceroute to show the path taken by ip packets to reach a destination.

- Before ending the module, please ask the class to do a  “write memory” command so that the configuration is saved to NVRAM. While this is not essential, it saves reapplying some elements of the configuration for the next module.

- If a local TFTP server is available (e.g. instructor laptop), please ask the class to “write net” so that each configuration is saved offline. Explain the purpose and good practice to the class. At the end of each module make sure that the class save the router configuration to the local TFTP server.

## Review Questions

- Qué protocolo IP utilizan Ping y Traceroute?

- Haga ping a la dirección IP del router de su vecino (por ejemplo, 200.200.9.2).  Tome nota del tiempo quue tardó en completarse el ping.  Ahora haga ping a la dirección de su router en el mismo segmento (por ejemplo 200.200.9.1).  Anote el tiempo en que se completó el ping.  ¿Cuáles son los resultados?  ¿Por qué hay una diferencia?

- What IOS show command(s) will display the router’s forward table?

- ¿Qué comando(s) IOS muestra(n) la base de datos OSPF del router?

- ¿Qué comando(s) IOS muestra(n) la tabla de routing BGP?

## CONFIGURATION NOTES

Documentation is critical! You should record the configuration at each Checkpoint, as well as the configuration at the end of the module.

# Text boxes

200.200.7.255

200.200.4.0

200.200.7.223

200.200.7.224

Network Infrastructure

Loopbacks

Router 1 200.200.4.0/22 network block